ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

22 октября 2013 года                 с. Апанасенковское                                 № 83-п

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года         № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник села Апанасенковского» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования села Апанасенковского  Апанасенковского района  Ставропольского края Шаповалова И.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края                                                                    И.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

от 22.10.2013 г. № 83-п

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

Под схемой водоснабжения понимают генеральный план объекта водоснабжения с указанными на нем всеми водопроводными сооружениями. Проектирование схем водоснабжения осуществляется на основе генерального плана поселения. Схема водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление от 09 июля 2013 года № 60-п «О разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации,

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

- решение совета муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края от 26 июля 2012 года                          № 91 «О Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2012-2016 год»

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В настоящее время ресурсоснабжающим предприятием, организующим водоснабжение села Апанасенковского, является филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» -  Апанасенковский  «Межрайводоканал».

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению ложится на поставщика воды, а так же за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

Состав схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования на период до 2028 года

1. Цели и способы их достижения

2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

3. Общие сведения

3.1.Общие сведения о муниципальном образовании села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

3.2. Термины и определения

3.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

- Существующее положение в сфере водоснабжения

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

4.2. Характеристика существующих водозаборных узлов.

4.3. Основные проблемы системы водоснабжения

5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

7. Существующее положение в сфере водоотведения

7.1. Анализ структуры системы водоотведения

7.2. Анализ существующих проблем

7.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

- Цели и способы их достижения

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края;

- реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем водоотведения;

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

Село Апанасенковское расположено в юго-восточной части Апанасенковского района на территории муниципального образования села Апанасенковского, в 220 км от краевого центра Ставрополя, и в 30 км от районного центра с.Дивного. Связь с районным центром, селом Дивным осуществляется по автодороге местного значения.

Рельеф равнинный с равномерным уклоном в сторону балки Хамхута, на которой расположен пруд площадью около 4 га с горько-соленой водой. Село Апанасенковское расположено на правом пологом склоне долины реки Калаус, где над коренными породами преобладают делювиальные и эолово-делювиальные макропористые суглинки II типа просадочности. Мощность просадочной толщи 12-15м.

Климат района расположения села умеренно-континентальный со среднегодовой температурой +8..+9°С. Зима сравнительно холодная со среднемесячной температурой в январе -4..-5°С. Минимальная температура воздуха иногда достигает -28..-35°С. Лето жаркое, максимальная температура +37..+42°С. Безморозный период продолжается 185 дней. Максимальная высота снежного покрова за зиму 14 см. Глубина промерзания почвы средняя многолетняя 33 см, наименьшая – 5 см. Среднегодовое количество осадков равно 350-400 мм. Направление господствующих ветров восточное.

В настоящее время село занимает территорию около 491,5 га вдоль балки Хамхута, с протяженностью более 5 км. Среди жилой застройки встречаются незастроенные территории, особенно в западной части села,

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами  усадебного типа.

Автономных источников питьевой воды на территории поселения нет, централизованной системы водоотведения нет – водоотведение осуществляется собственниками жилых домов и общественных зданий посредством использования выгребных ям.

Застроенные территории  имеют сложившуюся планировочную структуру с функциональным использованием земель. Производственная зона находится за проектными границами населенного пункта. В центральной части села расположена часть объектов коммунального назначения и склады.

На территории села наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: просадка грунтов, подтопление, эрозия.

На территории  имеются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).

В результате комплексной оценки территории села Апанасенковского выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны, временная зона охраны памятников истории и культуры, водоохранная зона.

Численность населения села на 01.01.2013 года составляет 2035  человек, все пользуются услугами водоснабжения. Обеспеченность абонентов приборами учета расхода воды -  100%.

3.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения»- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок.

  - Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края имеется централизованная система водоснабжения.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборнике в селе Апанасенковское, вода подаётся из Правоегорлыкского канала. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние подводящих к селу Апанасенковскому водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из - за длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты) подводящие к селу  водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1987 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение. Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно, используется при вывозе жидких бытовых отходов техника ООО СП «Гвардеец».

4.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования села Апанасенковского  является групповой Апанасенковский водопровод. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды  проводится в лаборатории на очистных сооружениях и показывает, что питьевая вода соответствует нормам и требованиям.

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети.

4.2. Характеристика существующих водозаборных узлов

Водоснабжение села Апанасенковского осуществляется по водопроводу из резервуаров расположенных в селе Апанасенковском. Имеется два отстойника. Далее вода самотёком, используя перепад высот поступает в село Апанасенковское.

Общая протяженность разводящей сети сельского поселения составляет 31120 м.

Объем напорно-регулирующих резервуаров 2 шт. по 250 м3, в летний период резервный объем составляет 0,6 суточного потребления.

Подача питьевой воды осуществляется по магистральному водоводу от очистных сооружений с.Дивное насосными станциями № 2 и № 3 до напорно-распределительных резервуаров села Апанасенковского.

Количество смотровых колодцев – 42

Количество задвижек – 62 шт.:

Ф. 100 – 44 шт.

Ф. 150 – 10 шт.

Ф. 200 – 6 шт.

Ф. 300 – 2 шт.

Количество вентилей – 5 шт.:

Ф. 15 - 1

Ф. 20 - 2

Ф. 40 – 2

Количество пожарных гидрантов – 4 шт.:

Улица Садовая  колодец № 4

Улица Советская колодец № 15

Улица имени Книга колодец № 22

Улица Советская колодец № 39

Количество подставок под пожарный гидрант – 4 шт.

Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 40 до 300мм. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет более 95%. Потери воды в 2011 и 2012 годах составили свыше 20%. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой незамкнутую систему водопроводных труб.  Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Количество воды отпущенной в муниципальном образовании села Апанасенковского с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2010, тыс.м3 | 2011,тыс. м3 | 2012, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Апанасенковское | 69,01 | 68,32 | 71,6 |

Приборы учета воды располагаются на границе сетей между потребителями и ресурсоснабжающей организации.

Один раз в год, при подготовке к эксплуатации системы к работе в летний период, осуществляется дезинфекция накопительных резервуаров и трубопроводов водоснабжения методом хлорирования с последующей промывкой.

Наименование сетей, диаметр и материал труб, а также данные о неисправностях в системе водоснабжения приведены в приложениях 1, 2, 3 к схеме.

4.3. Основные проблемы системы водоснабжения

Основными проблемами системы водоснабжения по поселению являются:

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4. Требуется оборудование системы водоснабжения села Апанасенковского датчиками давления.

- Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории села и крышками смотровых люков.

Для гарантированного водоснабжения поселения, при полном благоустройстве проектом в перспективе необходимо предусмотреть поэтапную реконструкцию существующих сетей и замена изношенных участков сети.

5.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В селе Апанасенковском насчитывается 628 абонентов, имеющие приборы учета.

Среднесуточное потребление воды составляет – 300 куб.м.,

В т.ч.:

- население – 280 куб.м;

- прочие потребители – 20 куб.м.

В ближайшие годы ожидаемое потребление существенно не изменится.

Изменений в ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть поселения, на ближайшую перспективу не ожидается.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения села Апанасенковского необходимо:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей);

- реконструировать существующие подводящие к селу водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;

6.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

7. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в селе Апанасенковском не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии села - наличия большого горизонта глинистых просадочных грунтов. Жители села пользуются выгребными ямами и надворными туалетами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям и надворных туалетов.

7.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время муниципальное образование села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системы канализации осуществляющих сбор водопроводных стоков от жилого сектора в селе нет.

2. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей.

3. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

4. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

7.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения не предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы. На территории муниципального образования села Апанасенковского не предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории муниципального образования села Апанасенковского предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в учреждениях и организациях села.

__________________