Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

от 25 января 2017  г. № 4-п

ПРОГРАММА

комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2017 –2021 годы

I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2017 – 2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ставропольского края от 27.02.2008 года № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |
| Основная цель Программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования, создание условий для комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры, то есть 1) Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; 2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 3) Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Основные задачи Программы | - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; - совершенствование системы санитарной очистки поселения, направленное на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации программы: 2017-2021 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - развитие и реконструкция водопроводных сетей с учетом существующей и перспективной застройки поселения; - замена устаревшего оборудования; - строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом существующей и перспективной застройки поселения; -ремонт и реконструкция газораспределительных сетей; - установка опор газопровода; - организация вывоза и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы в 2017 году – всего – 668,0 тыс. руб., в том числе: бюджет поселения – 548,0 тыс. руб.; внебюджетных источников - 120 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2018 году: всего – 680 тыс. руб., в том числе: бюджет поселения – 560 тыс. руб. внебюджетных источников– 120 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2019 году: всего – 630 тыс. руб., в том числе: бюджет поселения – 560 тыс. руб.; внебюджетных источников– 70 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2020 году: всего – 703 тыс. руб., в том числе: бюджет поселения – 583 тыс. руб.; внебюджетных источников– 120 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2021 году: всего – 721 тыс. руб., в том числе: бюджет поселения – 601 тыс. руб.; внебюджетных источников– 120 тыс. руб. |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы | создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия: при разработке проектов строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов; программа служит повышению уровня социального и экономического развития поселения, созданию благоприятной среды проживания населения |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |

Общие сведения

Муниципальное образование села Апанасенковского входит в состав Апанасенковского муниципального района.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края (далее – муниципальное образование). Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Село Апанасенковское расположено в юго-восточной части Апанасенковского района на территории муниципального образования села Апанасенковского, в 220 км от краевого центра Ставрополя, и в 30 км от районного центра с.Дивного. Связь с районным центром, селом Дивным осуществляется по автодороге местного значения.

Рельеф равнинный с равномерным уклоном в сторону балки Хамхута, на которой расположен пруд площадью около 4 га с горько-соленой водой. Село Апанасенковское расположено на правом пологом склоне долины реки Калаус, где над коренными породами преобладают делювиальные и эолово-делювиальные макропористые суглинки II типа просадочности. Мощность просадочной толщи 12-15м.

Климат района расположения села умеренно-континентальный со среднегодовой температурой +8..+9°С. Зима сравнительно холодная со среднемесячной температурой в январе -4..-5°С. Минимальная температура воздуха иногда достигает -28..-35°С. Лето жаркое, максимальная температура +37..+42°С. Безморозный период продолжается 185 дней. Максимальная высота снежного покрова за зиму 14 см. Глубина промерзания почвы средняя многолетняя 33 см, наименьшая – 5 см. Среднегодовое количество осадков равно 350-400 мм. Направление господствующих ветров восточное.

В настоящее время село занимает территорию около 491,5 га вдоль балки Хамхута, с протяженностью более 5 км. Среди жилой застройки встречаются незастроенные территории, особенно в западной части села,

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа, которые имеют индивидуальное печное или газовое отопление.

Численность населения муниципального образования на 01 января 2017 года составляет – 2002 человека. Количество трудоспособного населения составляет 1136 человек, или около 56,7% численности населения. Дети дошкольного и школьного возраста – 266 человек, или 13,3% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 600 человек или 30 %.

Таблица 1

| Наименование | Численность населения по годам |
| --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Село Апанасенковское | 2201 | 1174 | 2070 | 2035 | 2002 | 2000 |

Село Апанасенковское имеет сложившийся общественный центр, включающий территории общественных зданий: администрации, амбулатории, дома культуры, общеобразовательной школы № 13, детского дошкольного учреждения «Детский сад № 10 «Колокольчик», сельской библиотеки, отделение социального обслуживания на дому.

С учетом преимущественного использования, территория села разделяется на селитебную территорию, состоящую из участков, застроенных жилой застройкой и общественными зданиями, производственную территорию с участками производственных и коммунальных объектов.

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка. По проекту генерального плана существующий жилой фонд сохраняется на первую очередь строительства и на расчетный срок. Для расчетов показателей по новому строительству принята средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда равной 18,0 м2.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов, в основном с усадебной застройкой с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков, выделяемых под новое строительство, по решению администрации составляет 0,15 га. Выделение резервных территорий для нового строительства   предусмотрено в сложившихся кварталах за счет застройки свободных участков.

## II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

Основной целью анализа является комплексная оценка состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования, определение возможностей в решении текущих и долгосрочных задач развития объектов коммунальной инфраструктуры.

В собственности муниципального образования жилищного фонда нет.

Котельных, тепловых и паровых сетей  нет.

Расход топлива на единицу произведенной теплоэнергии (по норме, фактически) – 0.

Коммунальное хозяйство

На территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края нет бесхозяйных тепловых, электрических и водопроводных сетей.

В настоящее время ресурсоснабжающим предприятием, организующим водоснабжение села Апанасенковского, является филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» -  Апанасенковский «Межрайводоканал».

Административные и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. Централизованной системы канализации не имеется. Износ инженерных сетей водоснабжения и водоотведения составляет более 98 %, что создает условия для частых порывов утечек воды из внутренних водопроводов. Потери по водопроводным сетям составляют 21 %. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Имеется централизованное водоснабжение. Протяженность сетей составляет 28,7 км. В собственности муниципального образования  водопроводных сетей нет.

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению ложится на поставщика воды, а так же за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Водоподготовка и водоочистка осуществляется на водозаборнике в селе Апанасенковское, вода подаётся из Правоегорлыкского канала. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние подводящих к селу Апанасенковскому водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из – за длительного срока эксплуатации и особенности грунта (просадочные грунты) подводящие к селу  водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в селе построена до 1987 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение. Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно, используется при вывозе жидких бытовых отходов техника ООО СП «Гвардеец».

Объем напорно-регулирующих резервуаров 2 шт. по 250 м3, в летний период резервный объем составляет 0,6 суточного потребления.

Подача питьевой воды осуществляется по магистральному водоводу от очистных сооружений с.Дивное насосными станциями № 2 и № 3 до напорно-распределительных резервуаров села Апанасенковского.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой незамкнутую систему водопроводных труб.  Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Количество воды отпущенной в муниципальном образовании села Апанасенковского с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | 2014, тыс.м3 | 2015,тыс. м3 | 2016, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Апанасенковское | 69,01 | 68,32 | 71,6 |

Приборы учета воды располагаются на границе сетей между потребителями и ресурсоснабжающей организации.

Основными проблемами системы водоснабжения по поселению являются:

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4. Требуется оборудование системы водоснабжения села Апанасенковского датчиками давления.

- Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории села и крышками смотровых люков.

Для гарантированного водоснабжения поселения, при полном благоустройстве проектом в перспективе необходимо предусмотреть поэтапную реконструкцию существующих сетей и замена изношенных участков сети.

В селе Апанасенковском насчитывается 628 абонентов, имеющие приборы учета.

Среднесуточное потребление воды составляет – 300 куб.м.,

В т.ч.:

- население – 280 куб.м;

- прочие потребители – 20 куб.м.

В ближайшие годы ожидаемое потребление существенно не изменится.

Изменений в ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть поселения, на ближайшую перспективу не ожидается.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Теплоснабжение осуществляется децентрализовано от индивидуальных источников. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок. Протяженность уличной газовой сети – 31,7 км, находящейся на балансе ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»; газифицировано – 614 домовладений; не газифицировано – 4 домовладения. Уровень газификации – 99 % домов газифицировано. Потерь газа при доставке нет.

Теплоснабжающей организации на территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края нет. Зон эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления нет.

В зданиях учреждений культуры (Муниципальное казенное учреждение культуры «Апанасенковский сельский Дом культуры»), отделения социального обслуживания на дому № 1, дошкольного образования (Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 10 «Колокольчик») и здравоохранения (Апанасенковская участковая амбулатория) установлены газовые отопительные котлы бытового назначения, расположенные при зданиях. В Муниципальном казенном общеобразовательном  учреждении средняя общеобразовательная школа № 13 села Апанасенковского установлены газовые отопительные котлы, расположенные в топочной отдельно от здания. Работа школьной топочной на других видах топлива не предусмотрена.

Котлы работают на газовом топливе – газ природный (CH4).

Режим работы определяется температурным графиком, определяющим температуру в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Тепловые сети подпитываются из центрального водопровода, проходящего по территории села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края. Водоподготовка не осуществляется.

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,22 Гкал/ч;

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 500 Гкал/год.

Перспективы топливных балансов отсутствуют.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения в селе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Село электрифицировано от высоковольтной электростанции. На территории муниципального образования имеется подстанция. Протяженность электрических сетей – 18,0 км, которые состоят на балансе Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт».

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

Телефонизация осуществляется включением абонентов в сеть услуг «Ростелеком».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) производится на временные площадки для хранения отходов без переработки и утилизации, что  оказывает негативное воздействие  на окружающую среду муниципального образования. Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами сельского поселения. Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО – переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур и администрации села.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность на объектах социальной сферы, отвечает стратегическим интересам муниципального образования села Апанасенковского и позволит:

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить рациональное использование электрической энергии и водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территории муниципального образования.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, бережного расходования получаемых и вырабатываемых коммунальных ресурсов, улучшения экологической ситуации территории муниципального образования возможно только программно-целевым методом, путем объединения усилий органов государственной и муниципальной власти и эксплуатирующих организаций с привлечением средств внебюджетных источников.

III. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью программы является создание условий для комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования, то есть

1) Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

3) Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения постановленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- совершенствование системы санитарной очистки поселения, направленное на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Целевые индикаторы достижения целей Программы представлены в таблице:

|  | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных учреждений, обустроенных современным энергоэффективным оборудованием, вырабатывающим тепловую энергию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Снижение потерь топливно-энергетических ресурсов | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение энергетического обследования учреждений | % | 100 | - | - | - | - |

Срок реализации программы: 2017-2021 годы, Программа является среднесрочной.

IV. Перечень мероприятий Программы

Программа сгруппирована по разделам «Газоснабжение», «Водоснабжение», «Электроснабжение», «Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов».

Программой предусматривается:

по разделу «Газоснабжение»: Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- ремонт и реконструкция газораспределительных сетей, установка опор газопровода;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

по разделу «Водоснабжение» основной целью реализации мероприятий является:

- развитие системы коммунального водоснабжения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения путем замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены  устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки.

По разделу «Электроснабжение»: Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

По разделу «Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)»: Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет  3402 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств бюджета Ставропольского края – 0 тыс. рублей;

- средств бюджета поселения –2852 тыс. рублей

- средств внебюджетных источников – 550 тыс. рублей.

Расходы на реализацию программных мероприятий корректируются ежегодно при формировании бюджета поселения на будущий год. Средства из краевого бюджета Ставропольского края могут применяться в реализации мероприятий программы в виде софинансирования. Внебюджетные источники так же могут применяться в вопросах реализации положений программы. Сумма финансирования из средств бюджета поселения корректируется ежегодно при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год.

VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Муниципальные заказчики Программы:

отвечают за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального и краевого бюджетов, а так же бюджета поселения, выделяемых на их выполнение;

обеспечивают согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;

подготавливают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Ответственные исполнители Программы:

отвечают за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий муниципальных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчет о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Определение организаций-исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением внебюджетных финансовых средств, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным заказчиком Программы.

Важным элементом является взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки в реализации Программы. Поэтому предполагается ежеквартальный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется непосредственно главой муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

VII. Оценка социально-экономической, экологической эффективности Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли теплоснабжения.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

Реализация Программы позволит:

-повысить эффективность работы учреждений социальной сферы за счет внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей, а так же снизить уровень износа основных фондов инженерной инфраструктуры до 70 процентов;

- добиться сокращения использования коммунальных ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий;

-обеспечит устойчивое экономическое развитие поселения и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

При разработке проектов строительства  и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры  будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов.

Программа служит повышению уровня социального и экономического развития муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края, созданию благоприятной среды проживания населения.

Приложение

к целевой программе

муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2017-2021 годы»

Основные мероприятия программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2017 –  2021 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Прогнозируемые источники финансирования, тыс. рублей (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 год |
| 1. Газоснабжение |
| 1.. | Реконструкция системы газоснабжения | Эксплуатирующая организация | Внебюджетные источники | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Замена приборов учета на социально-значимых объектах | Учреждения, организации села | Внебюджетные источники | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 2. Водоснабжение и водоотведение |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения | Эксплуатирующая организация | Бюджет СК Внебюджетные источники | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Ремонт водонапорных башен, колонок | Эксплуатирующая организация | Внебюджетные источники | 20 | 20 | - | - | - |
| 3. | Замена приборов учета водоснабжения администрации села и МКУК «Апанасенковский сельский Дом культуры» | Администрация села | Бюджет поселения | 2 | - | - | 2 | - |
| 3. Электроснабжение |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения поселения, в том числе замена электрооборудования трансформаторных подстанций | Эксплуатирующая организация | Внебюджетные источники | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
| 2 | Ремонт уличного освещения. Приобретение и замена ламп и светильников уличного освещения | Администрация села | Бюджет поселения | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 3 | Приобретение и замена энергосберегающих ламп в здании администрации села и МКУК «Апанасенковский СДК» | Администрация села | Бюджет поселения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Уличное освещение | Администрация села | Бюджет поселения | 270 | 280 | 280 | 290 | 300 |
| 4. Утилизация ТБО |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения | Администрация села | Бюджет поселения | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Сбор, вывоз и размещение (утилизация) твердых бытовых отходов | Администрация села | Бюджет поселения | 226 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| 3 | Обустройство площадок для установки контейнеров | Администрация села | Бюджет поселения | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение и установка контейнеров | Администрация села | Бюджет поселения | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 668 | 680 | 630 | 703 | 721 |

______________________________________