РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство строительства и архитектуры

Ставропольского края

Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Корректировка генерального плана

с. Апанасенковского Апанасенковского района

Ставропольского края

123 - 7 - ГП

Пояснительная записка

Ставрополь, 2009

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство строительства и архитектуры

Ставропольского края

Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Корректировка генерального плана

села Апанасенковского Апанасенковского района

Ставропольского края

130 - 7 - ГП

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Зыков В.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела | Пилипенко С.Н. |

Ставрополь, 2009

Ведомость основного комплекта ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |
| 3 | Корректировка генерального плана | Лист 1 |
| 4 | Схема планировочных ограничений | Лист 2 |

Проект корректировки (разработки) генерального плана села Апанасенковского выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190 – ФЗ. Основными причинами, связанными с необходимостью корректировки генерального плана являются: окончание расчетного срока реализации генерального плана 1968г., изменение земельного и градостроительного законодательства РФ, необходимость эффективного использования существующих территорий населенных пунктов. Проект выполнен на основании технического задания, в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003.

Проектные решения, принятые при корректировке генерального плана, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья проживание людей при соблюдении предусмотренных корректировкой генерального плана мероприятий.

|  |  |  |  |  |  | 123-07-ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Корректировка генерального плана села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |
| Изм | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
| Нач. отд. | Пилипенко СН |  |  |  |  |  |  |
| ГАП | Лебедева Р.В. |  |  | Общие данные | Государственное Учреждение архитектуры и градостроительства СК |
| Инженер | Макарова Ю. |  |  |  |  |
| Инженер | Арутюнян К. |  |  |  |  |

Ситуационная схема

Лицензии (сертификаты)

Лицензии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

- от 13 июля 2009 г. СКГ-02868К                                                                                     по 13.07.2014г.

- от 13 июля 2009 г. СКГ-02867Г                                                                                      по 13.07.2014г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954781 (рег.№ГС 3-26-02-26-0-2634051506-007120-3)          по 19.11.2012г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954494 (рег.№ГС 3-26-02-27-0-2634051506-007116-3)          по 19.11.2012г.

- от 18 декабря 2007г. Д-965742 (рег.№ГС 3-26-02-28-0-2634051506-007119-3)         по 18.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  | 123-7-ГП Общие данные | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Введение	7

Глава I. Оценка современного состояния территории с. Апанасенковского

- Природно-климатические условия.	8

- Население	8

- Комплексная оценка территории села	10

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения	10

- Улично-дорожная сеть.	10

- Инженерное оборудование	11

Глава II. Корректировка генерального плана села Апанасенковского

- Проектная численность населения	13

- Архитектурно-планировочная организация территории. Охрана памятников истории и  культуры	15

- Состав и объемы культурно-бытового строительства	16

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства	17

- Озеленение	19

- Технико-экономические показатели. Проектный баланс территории	22

- Охрана окружающей среды. Санитарные и водоохранные зоны.

Инженерно- геологические процессы	23

Приложения	26

- Техническое задание на корректировку генерального плана с. Апанасенковского (приложение к договору № 123 - 07г)

- Исходные данные администрации сельсовета с.Апанасенковского  для корректировки генерального плана.

Введение

При корректировке генерального плана с. Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края использовались следующие материалы:

- Техническое задание на корректировку схемы генерального плана с. Апанасенковского;

- Проект планировки и застройки усадебного центра колхоза «Гвардеец» Апанасенковского района Ставропольского края, масштаб 1:2000, разработанный  проектным институтом «Ставропольгипросельхозстрой», 1968г.

- Всероссийская перепись населения 2002г. Схематический план с. Апанасенковского  М 1:5000

В проекте корректировки генерального плана села осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначения территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития села, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В состав проекта входит опорный план и схема планировочных ограничений территории М 1:5000, основной чертеж схемы генерального плана М 1:5000, пояснительная записка.

Корректировка генерального плана рассчитана на расчетный срок действия 10 лет до 2019 года.

Глава I. Оценка современного состояния

территории с. Апанасенковское

- Природно-климатические условия

Село Апанасенковское расположено в юго-восточной части Апанасенковского района на территории Апанасенковского сельсовета, в 220 км от краевого центра Ставрополя, и в 23 км от районного центра с.Дивного. Связь с районным центром, селом Дивным осуществляется по автодороге местного значения.

Рельеф равнинный с равномерным уклоном в сторону балки Хамхута, на которой расположен пруд площадью около 4 га с горько-соленой водой. Село Апанасенковское расположено на правом пологом склоне долины реки Калаус, где над коренными породами преобладают делювиальные и эолово-делювиальные макропористые суглинки II типа просадочности. Мощность просадочной толщи 12-15м.

Почвы на территории села светло и темно-каштановые солонцеватые, по механическому составу суглинистые.

Климат района расположения села умеренно-континентальный со среднегодовой температурой +8..+9°С. Зима сравнительно холодная со среднемесячной температурой в январе -4..-5°С. Минимальная температура воздуха иногда достигает -28..-35°С. Лето жаркое, максимальная температура +37..+42°С. Безморозный период продолжается 185 дней. Максимальная высота снежного покрова за зиму 14 см. Глубина промерзания почвы средняя многолетняя 33 см, наименьшая – 5 см. Среднегодовое количество осадков равно 350-400 мм. Направление господствующих ветров восточное.

2. Население

В период разработки проекта планировки и застройки села Апанасенковского в 1968 году численность населения села составляла 2650 человек. Общая численность населения в настоящее время по данным администрации с.Апанасенковского  на 2008 год составляет 2123 человек. Населенный пункт село Апанасенковское, по данным генерального плана 1968 года, был признан перспективным населенным пунктом, которой был намечен к развитию. Численность населения села на расчетный срок по данным генерального плана 1968 года должна была составить 2900 человек.

Структура населения по возрастному составу определена на основании данных администрации муниципального образования Апанасенковского сельсовета. Количество трудоспособного населения составляет 1150 человек, или около 54,2% численности населения. Дети дошкольного и школьного возраста – 373 человек, или 17,5% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 600 человек или 28,3%.

Современный баланс численности населения по возрастному составу

3.Комплексная оценка территории

Территория села Апанасенковского занимает по проекту корректировки генерального плана площадь в 491,5 га. Застроенные территории  имеют сложившуюся планировочную структуру с функциональным использованием земель. Производственная зона находится за проектными границами населенного пункта. В центральной части села расположена часть объектов коммунального назначения и склады.

Существующее кладбище расположено в южном направлении от застройки села с организацией санитарно-защитной зоны.

На территории села наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: просадка грунтов, подтопление, эрозия.

На территории  имеются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).

В результате комплексной оценки территории села Апанасенковского выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны, временная зона охраны памятников истории и культуры, водоохранная зона.

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения.

В настоящее время село занимает территорию около 491,5 га вдоль балки Хамхута, с протяженностью более 5 км. Среди жилой застройки встречаются незастроенные территории, особенно в западной части села,

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами  усадебного типа.

Из общественных и культурно-бытовых учреждений в селе Апанасенковском имеются: дом культуры на 360 мест (здание 1967 года постройки, типовое),  общеобразовательная школа на 624 учащихся (типовое, 1981 г.), детское дошкольное учреждение (1969года постройки), больница, амбулатория,  учреждения связи, финансов, стадион,  столовая, магазины.

В центральной части села находятся объекты коммунального назначения и склады.

4.Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории села с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Внешние связи осуществляются по автодороге местного значения в направлении с.Воздвиженское –с.Дивное, проходящей по территории села.

В составе улично-дорожной сети выделены главные улицы села, обеспечивающая  внутренние связи жилых кварталов с общественным центром  – улица Советская, улица Почтовая. Улица Первомайская является основной в западной части села, улица Восточная является основной улицей в жилой застройке в восточной части села, улица Заречная – в северной части села.

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в центральной части села с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра по улице Советской. Формирующие улично-дорожную сеть села улицы  в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары. У административных и общественных зданий  предусмотреть открытые стоянки для автомобилей.

Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину:

главные улицы в красных линиях                        20 - 30 м

улицы в жилой застройке                                     18 - 22м

проезды                                                                  10 -12 м

Ширина проезжей части  главной улицы составляет 6 метров, ширина тротуаров 1.0 – 1,5 м, для улиц в жилой застройке 3,5 – 5,5   с шириной тротуара до 1м., проездов 3,5 м.

5. Инженерное оборудование

Водоснабжение. Канализация.  Централизованное водоснабжение осуществляет Апанасенковский «Межрайводоканал». Административные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и  канализацией. Централизованной канализации в селе не имеется. В жилой застройке села имеются надворные туалеты и выгребные ямы. Протяженность водопроводных сетей составляет 27 км.

Теплоснабжение. Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от местной котельной. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок.

Газоснабжение.  Село газифицировано «Кавказтрансгазом». Протяженность газовых сетей на территории села составляет 31,6 км.

Электроснабжение. Электроснабжение села осуществляется от энергосистемы края. Протяженность электросетей – 20,7 км. Имеются ТП.

Глава II. Корректировка генерального плана

села Апанасенковского

1. Проектная численность населения

Корректировка генерального плана выполнена с учетом проекта планировки и застройки села Апанасенковского, выполненного проектным институтом «Ставропольгипросельхозстрой» в 1968 году.

Проект корректировки генерального плана разработан на территорию села, составляющую в проектных границах  491,5 га, с численностью населения на 2008 год 2123 человек.

Динамика изменения численности населения села Апанасенковского по данным Всероссийской переписи населения 1989года, 2002 года, и данным администрации села Апанасенковского показана в таблице 2. В период с 1989 по 2002 год население села уменьшилось на 27 человек или на 1,2%, в период с 2002 по 2008год, население села уменьшается на 51 человек или  на 2,4% .

Таблица 2

| Наименование Населенного пункта | Годы |
| --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2008 |
| Апанасенковсковский сельсовет с.Апанасенковское | 2201 | 2174 | 2123 |

По Апанасенковскому району в период с 1989 по 2002 год происходит увеличение численности населения  (35687 чел. на 1989 год, 36038 чел. на 2002год) на 1%, с приростом населения, составляющим 0,07% в год. С учетом имеющихся  тенденций роста численности населения  в Апанасенковском районе в период благоприятного развития с 1989 по 2002год,  проектом предполагается стабилизация численности населения села, и достижение численности населения на расчетный срок  уровня  2002 года.

Среднегодовой естественный прирост населения  села Апанасенковского представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |
| --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 0,20 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового  естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2013 г.) и на расчетный срок (2018 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения:

Нп= 2123 х(1+ 0,20/100)= 2144

Нр= 2123х(1+0,20/100)=   2165

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения села составит на первую очередь строительства 2014г.-2150 человек, на расчетный срок  2019г.- 2200  человек.

Таблица 4

| село Апанасенковское | Фактическая | По проекту |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2008 | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | 2201 | 2174 | 2123 | 2150 | 2200 |

Средний размер семьи 3,0 чел.

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2018 год принята в соответствии с фактическим положением  на 2007год и представлена в таблице 5.                                                                                               Таблица 5

| № пп | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 110 | 5,0 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 275 | 12,5 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 1193 | 54,2 |
| 4 | Пенсионный возраст | 622 | 28,3 |
| Всего |  | 2200 | 100 |

2. Архитектурно-планировочная

организация территории

Территория села  характеризуется  сложной расчлененной планировочной структурой застроенных территорий. В соответствии с природными условиями  застройка села разделена балкой Хамхута, на которой имеются пруды, на ценральную и северную часть. Основная территория  расположена в центральной части села вдоль балки с жилой застройкой, учреждениями и предприятиями обслуживания, с производственными объектами. Отделенные от основной застройки кварталы жилых домов находятся в северной части села.

Архитектурно-планировочная организация территории села Апанасенковского предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся жилой застройки, общественного центра, существующей сетки улиц и проездов, зеленых насаждений.  С учетом преимущественного использования, на территории села сложилась селитебная зона, где размещается  жилая застройка, административные, общественные здания и сооружения,  планируется размещать  объекты  нового строительства. Объекты производственного назначения  размещены  рассредоточено в центральной части села, и не образуют производственную зону. Крупные объекты производственного назначения находятся за проектными границами села.

В проекте корректировки генерального плана выделяются следующие типы  функциональных зон: жилая, общественная, производственная, рекреационная (зеленые насаждения общего пользования). Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований  по её использованию.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство принят по проекту корректировки генерального плана в соответствии с данными муниципального образования администрации села Апанасенковского -  0,30 га.

Новое жилищное строительство предполагается осуществить  в сложившихся кварталах жилой застройки. Существующие кварталы застройки  имеют в основном прямоугольное очертание и формируют четкую планировочную структуру.

Общественная зона  размещена в центральном районе села, включает существующий общественный центр с  домом культуры,  стадионом, административными и общественно-обслуживающими  учреждениями образования, здравоохранения. Подцентры общественной зоны в составе учреждений обслуживания предусмотрены  в западной части села по улице Октябрьской и в восточной части села по пер.Восточному.

К рекреационной зоне отнесена территория благоустройства и озеленения стадиона и парка по улице  Почтовой, и предлагаемая проектом зона отдыха на берегу пруда  в центральной части села с формированием единого рекреационного комплекса с зонами активного и прогулочного видов отдыха.

Сложившиеся территории производственных и коммунальных объектов в центральном районе населенного пункта сохраняются с условием соблюдения противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. При реконструкции и изменении целевого назначения указанных территорий, к которым относятся  колхозные дворы, складские объекты, необходима разработка проектов планировки территории кварталов с определением видов использования в соответствии с разработанными регламентами. В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип  выявления основных планировочных осей, проходящих по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественным центром.

Природной планировочной осью, определяющей характер застройки, является балка с временным водотоком.

Основные планировочные оси, ориентированные на общественный центр села проходят в центральной части села по улице Советской, Почтовой. Вспомогательные планировочные оси проходят по улицам Партизанской, Восточной.  В северном планировочном районе главной планировочной осью является улица Заречная.

Сохранение  и охрана объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории села   подлежат  государственному учету, состоят в реестре объектов культурного значения с целью охраны и использования объектов исторического наследия. в соответствии с постановлениями РИК и администрации СК №702 от 01.10.1981г. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003г. №42, проектом корректировки генерального плана установлены временные зоны охраны памятников истории и культуры.    С целью сохранения существующих или вновь выявленных объектов культурного наследия, при осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории муниципального образования, необходимо проводить согласование их размещения в государственном органе охраны памятников истории и   культуры.  Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),  представлены в следующей таблице.

| Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Дата создания | Документ, на основании которого подлежат госохране | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила 78 красных партизан, погибших в годы гражданской войны | 1919г. | Решение крайисполкома №702 от 01.10.81 | с.Апанасенковское |
| Могила командира партизанского отряда Д.Р.Апанасенко | 1952г. | -/- | с.Апанасенковское |
| Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой отечественной войны | 1919 1943 | -/- | с.Апанасенковское |
| Памятник генералу армии И.Р.Апанасенко | 1960г. | -/- | с.Апанасенковское |

3.Состав и объемы культурно-бытового строительства

Система культурно-бытового обслуживания села Апанасенковского  представлена следующими объектами:

-общеобразовательной  школой, детским садом, домом культуры, учреждениями связи и финансов, больницей и амбулаторией, магазинами. Учреждения культурно-бытового назначения села, пригодные для дальнейшего использования, сохраняются, Для учреждений, размещаемых в приспособленных зданиях с большим процентом износа, необходимо предусмотреть новое строительство. В настоящее время обеспечение населения села объектами обслуживания соответствует нормативным, но на расчетный срок потребуется увеличение строительства обслуживающих предприятий и учреждений с расширением сферы сервиса. На расчетный срок предусмотреть размещение нового пожарного депо  (исходя время прибытия подразделения пожарной охраны 20 мин. (ст.76 Технического регламента).

Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства приведен в таблице 9.

4. Состав и объемы жилищного и производственного строительства.

Расчет и выбор территории для строительства.

В настоящее время село Апанасенковское  застроено усадебными одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками, имеются двухэтажные жилые дома. Данные о жилом фонде  предоставлены администрацией муниципального образования Апанасенковского сельсовета. Существующая общая площадь жилого фонда села составляет 38829,0 м2. В расчете на одного человека, при численности населения 2123 человека, приходится 18,2 м2 общей площади жилья, находящегося в собственности граждан.  Размеры селитебной территории села установлены исходя из средней обеспеченности прироста населения общей площадью жилого фонда на первую очередь строительства и расчетный срок равной 18,0м2 в соответствии с социальными нормами. Данные об общей площади жилого фонда представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование Населенного пункта | Существующий жилой фонд | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади | Сохраняется м2 | Всего общей площади жилого фонда м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| Апанасенковское | 38829 | 1386 | 486 | 38829 | 38829 | 40215 | 39315 |

При сохранении существующей застройки и объемов существующего жилого фонда, для обеспечения общей площадью жилья прироста населения  при норме 18м2 на человека, объем нового жилого фонда  на расчетный срок составит 1386,0 м2 общей  площади жилья, что потребует  освоение 7,0 га территории при выделении земельных участков площадью  0,3 га (принято проектом) и среднем размере семьи 3,0 человека.

Проектом корректировки генерального плана предлагается развитие жилой зоны и размещение резервных территорий в центральной, восточной  и западной части села в существующих границах населенного пункта. Площадь резервных территорий жилой зоны на расчетный 2018 год и перспективный срок за 2018 год  по проекту корректировки генерального плана составляет 15,0 га.

Производственные объекты, размещенные на территории села и пригодные для дальнейшего использования  сохраняются.

Таблица 7

Баланс использования территории жилой зоны

по генплану

| Селитебная территория, га |
| --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 267,0 | 15,0 | 282,0 |

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка. Существующий жилой фонд, который находится в хорошем состоянии, сохраняется на расчетный срок. Расчеты объемов жилищного строительства приведены  в таблице 7.

Расчеты по проектируемому жилому фонду велись по социальным нормативам обеспеченности  18 м2 на человека общей жилой площади.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда села может превысить расчетную.

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Проектируемый жилой фонд | Итого на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| село Апанасенковское | кв.м/чел | чел. | кв.м | кв.м/чел | чел. | кв.м |
|  | 18,0 | 77 | 1386,0 | 18,3 | 2200 | 40251,0 |

5.Озеленение

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории села  для обеспечения благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха.  Существующие зеленые насаждения на территории села  сохраняются. Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование единой системы различных видов зеленых насаждений в зависимости от функционального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования:

-  существующий парк, озеленение общественной и спортивной зоны, бульвар по улице Почтовой.

Природные территории водных пространств:

-  озеленение берегов балки  с формированием зоны отдыха в районе пруда  в центральной части села.

Озелененные территории  ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение участков административных, общественных, общеобразовательных, лечебных учреждений;

- озеленение жилых территорий;

- озеленение улиц;

- озеленение санитарно-защитных зон.

Территория зеленых насаждений общего пользования составляет   7,0 га, территория санитарно-защитного озеленения составляет 28,0га.  В расчете на одного человека приходится  31,8 м2 зеленых насаждений общего пользования. Территорию зеленых насаждений общего пользования необходимо оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания                                                    Таблица 9

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население | Сохраняется | Необходимо построить (недостающее по нормам) | Требуемая площадь участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошк. возраста 85% | 110 | 107 | 70 | 70 | 40 | 37 | 0,3 га | 0,3га |
| Общеобразовательная средняя школа | Исходя из 100% охвата детей | 275 | 268 | 624 | 624 | - | - |  |  |
| Внешкольныеучреждения (музыкальная, художественная, хореографическая школа) | 10% общего числа школьников | 27 | 26 | - | - | 27 | 26 |  |  |
| Больница Амбулатория | Вместимость и размещение опр. органами здравоохранения | - | - | 1 1 | 1 1 | - | - | 0,5 га на объект |  |
| Административное здание | Одно на нас.пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,3 га на объект |  |
| Отделение связи | Одно на 1500-2000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,5 га на объект |  |
| Отделение банка | 1 оп. место на 1000-2000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Вместе с отделением связи |  |
| Дом культуры | От 230 до 190 мест соответственно величине поселений от 2 до 5тыс. чел. | 500 | 495 | 360 | 360 | 140 | 135 | 0,6 га на объект |  |
| Библиотека | 4-5 чит.мест на 1 тыс.чел. | 11 | 10 | 2 | 2 | - | - |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 16 | 15 | - | - | 16 | 15 |  |  |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 16 | 15 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0,2 га на объект |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м торговой площади, 200 кв.м на 1 тыс. чел. | 220 440 | 215 430 | 10 | 10 | - | - | 0,1 и 0,3 га на объект |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 88 | 86 | 150 | 150 | - | - |  |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 13 | 12 | 10 | 10 | - | - | 0,1 га на объект |  |
| Хлебопекарня | 0,5 т-0,6 т на 1 тыс.чел. |  |  | 1 | 1 |  |  | 0,25-0,5 га на объект |  |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 0,2 | 0,2 | Стадион | Стадион | 0,2 | 0,2 |  |  |

6. Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Ед. измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 2200 |
| 2 | Площадь села Апанасенковского в границах населенного пункта, в том числе: | га | 491,5 |
|  | площадь территории жилой зоны | га | 267,0 |
|  | площадь резервных территорий жилой зоны | га | 15,0 |
|  | площадь территории общественной зоны | га | 11,7 |
|  | площадь территории резерва общественной зоны | га | 11,0 |
|  | площадь территории производственной зоны | га | 4,8 |
|  | площадь территории озеленения общего пользования | га | 7,0 |
|  | площадь санитарно-защитного озеленения | га | 28,0 |
|  | площадь улиц, проездов | га | 40,0 |
|  | прочие территории ( земли сельскохозяйственного назначения, неиспользуемые территории) | га | 107,0 |
| 3 | Плотность населения на селитебной территории | чел/га | 7,2 |
| 4 | Площадь резервных территорий производственной зоны за границами села | га | 15,0 |
| 5 | Площадь территории кладбища за границами села | га | 6,0 |

Баланс территории села Апанасенковского в границах населенного пункта

Проектный баланс территории

Существующая граница населенного пункта села Апанасенковского в проекте корректировки генерального плана  не изменялась.

Площадь территории населенного пункта села Апанасенковского по проекту составляет 491,5га.

7. Охрана окружающей среды.

Санитарные и водоохранные зоны. Инженерно- геологические процессы

Наиболее важным направлением разработки проекта корректировки генерального плана села Апанасенковское является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания  населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных норм, соблюдение функционального зонирования территории села. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996 г.) поселок Апанасенковское имеет 1 (слабую) категорию опасности комплексного воздействия инженерно-геологических процессов, связанных  с просадкой, эрозией и подтоплением.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять  инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной подготовке.

Необходим анализ возможных источников замачивания грунтов, основных факторов изменения гидрогеологического состояния территорий.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» на схеме планировочных ограничений села выделены  нормативные санитарно-защитные зоны.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

Проектом установлена граница водоохранной зоны временного водотока балки– 50м, и прибрежной защитной полосы -30м.

В пределах водоохранной зоны запрещается:

1. Проведение без согласования с органами управления использованием и охраной водного фонда строительства, реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, работ по добыче полезных ископаемых и землеройных работ.

2. Размещение складов минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников.

3. Складирование навоза и мусора.

4. Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов.

5. Размещение стоянок транспортных средств.

В пределах прибрежной защитной полосы дополнительно устанавливаются следующие ограничения: запрещается складирование грунта, распашка земель, выпас животных.

Об установлении границ водоохранной зоны и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в её пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население села.

Санитарная очистка территории села  Апанасенковского

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработана Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края. В соответствии с данным документом, поселения Апанасенковского района отнесены к Ипатовскому зональному отходоперерабатывающему центру. При реализации мероприятий краевой целевой программы «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2009-2013годы», предполагается строительство  зонального центра по переработке и утилизации отходов и рекультивация существующих свалок.

В соответствии с проектом  «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Апанасенковского муниципального района Ставропольского края», разработанного 2008г. ООО «Старопольоргтехстром», вывоз отходов будет осуществляться в Ипатовский зональный отходоперерабатывающий центр, расположенный в 3,5км на северо-восток от г.Ипатова.  Существующую свалку бытовых отходов, являющуюся источником загрязнения природной среды, необходимо ликвидировать, с последующей рекультивацией территории. Необходимо внедрить генеральную схему очистки территории села Апанасенковского, обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и техногенными факторами.На территории села Апанасенковского чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с потенциально опасными объектами - пожаровзрывоопасными объектами,  коммунальными объектами.

Согласно  перечню потенциально опасных объектов на территории села, предоставленных администрации Апанасенковского сельсовета, находятся:

- АЗС;

-нефтебаза ООО СП «Гвардеец»;

- АГЗС.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера является сильный ветер, дожди, град, метель, гололед, чрезвычайно низкие  или высокие температуры, заморозки, засуха.

Необходимо предусмотреть мероприятия по защите территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории села.

ПРИЛОЖЕНИЕ